## Slide 1
Namenskonvention Fabrikplanung Überblick
Das CCB Fabrikplanung sowie der FIS-Betreiberkreis
haben sich für die Einführung einer technologieübergreifenden
Namenskonvention für CAD-Dateien der Fabrikplanung
ausgesprochen.
Im CCB Fabrikplanung wurde daher eine Namenskonvention
abgestimmt und durch TG-41 in ProjectWise entsprechend
implementiert.
Die Namenskonvention ist seit 23.08.2004 produktiv.
Die folgende Präsentation soll Ihnen einen Überblick über die Namenskonvention und die Arbeitsweise in ProjectWise geben.

## Slide 2
Namenskonvention Fabrikplanung Benefits
Werks- & technologieübergreifendes Arbeiten wird erleichtert
  Dateiname ist für alle „lesbar“
jeder Plan bekommt eine eindeutige Nummer
Vereinheitlichte Dateiablage
  Dateiname, Doc-Name, Doc-Beschreibung einheitlich befüllt
Vermeidung redundante Datenablage
  Plannummer wird beim Import immer im gleichen Verzeichnis abgelegt
Vereinfachtes Navigieren in 3D-Modellen
  Referenzbezeichnungen werden automatisch befüllt
  Dateiname ist für alle „lesbar“
Vereinfachte Suche in ProjectWise
  Gezielte Suche anhand von Plannummer oder einem Attribut
Entwicklungsmöglichkeit für weitere Systemunterstützungen
  Automatisierte Qualitätsprüfung beim Import
  Anpassung Referenzbeziehungen beim Import

## Slide 3: Namenskonvention Fabrikplanung Überblick Aufbau Dateiname (1/2)
STA_ENT_0710_0500_G0000_MONT_20000330_Fließtext.dgn
Der Dateiname setzt sich weitestgehend aus abgestimmten Abkürzungen beispielsweise für Gewerk und Planart zusammen.
Diese Abkürzungen sind innerhalb einer Technologie und nach Möglichkeit auch technologieübergreifend (über das CCB) abgestimmt. Dies hat den Vorteil die Anzahl der Abkürzungen möglichst gering zu halten und damit den Wiedererkennungswert zu steigern.
Die Abkürzungen werden über Picklisten - beispielsweise beim Anlegen einer Datei - zur Auswahl angeboten. Diese Auswahl wird anhand der Technologie vorselektiert.

## Slide 4: Namenskonvention Fabrikplanung Überblick Aufbau Dateiname (2/2)
STA_ENT_0710_0500_G0000_MONT_20000330_Fließtext.dgn
Gewerk (Pickliste):
ANL Anlagenlayout
ELT Elektro
STA Stahlbau
....
Planart (Pickliste):
AUS Ausführungsplan
BLO Blocklayout
ENT Entwurf
....
Werk (Pickliste aus FIS)
Gebäude (Pickliste aus FIS)
Geschoss (Pickliste) / Ebene (Eingabefeld)
Technologie (Pickliste)
Plannummer (Systemvergabe)
Im Fließtext mit eintragen:
B für Büroraumplanung
W für Werkstattplanung
B-W für beides

## Slide 5
Namenskonvention Fabrikplanung Was passiert… mit nicht konformen Plänen?
Der Anwender hat die Wahlmöglichkeit, ob er den Dateinamen anpassen möchte oder nicht – die Referenzbeziehungen bleiben dabei erhalten.
Zur Vergabe einer Plannummer und der Befüllung der weiteren Attribute
wird beim Öffnen eines nicht schreibgeschützten Planes der
Dokumenten-Wizard aufgerufen. Dieser
  vergibt eine Plannummer
  erfasst die weiteren Attribute und befüllt
  den Dokumenten-Namen und
  die Dokumenten-Beschreibung.
Wurden bereits mit dem früheren Dokumenten-Wizard (vor 08/2004) Attribute erfaßt, so werden diese weiterverwendet (sofern sie nicht fehlerhaft sind).
-> Zusammenhang Dateiname, Dok-Name, Dok-Beschreibung

## Slide 6
Namenskonvention Fabrikplanung Was passiert… bei neuen Plänen?
Die Neuanlage von Dokumenten wird durch den Dokumenten-Wizard unterstützt. Dieser bietet die bei der letzten Neuanlage ausgewählten Attribute erneut an. Darüber hinaus kann ein Standard-Seedfile festgelegt werden, dass bei jeder Neuanlage verwendet wird.
Der Dokumenten-Wizard
  vergibt eine Plannummer,
  erzeugt einen konformen Dateinamen und befüllt
  den Dokumenten-Name und
  die Dokumenten-Beschreibung
-> Zusammenhang Dateiname, Dok-Name, Dok-Beschreibung

## Slide 7
Namenskonvention Fabrikplanung Was passiert… beim Importieren von Plänen?
Beim Importieren von Plänen wird unterschieden zwischen konformen und nicht konformen Dateien.
Konforme Dateien mit Plannummern:
Anhand der aus dem Dateinamen extrahierten Plannummer wird in ProjectWise gesucht, in welchem Ordner sich die dazugehörige Datei befindet und diese überschrieben (unter Berücksichtigung der Schreibberechtigungen und der Übereinstimmung der Attribute)
Nicht konforme Dateien:
Dateinamen von nicht konformen Dateien müssen beim ersten Import (=Neuanlage im System) mit dem Dokumenten-Wizard angepasst werden. Beim erneuten Import ins gleiche Verzeichnis, werden die Dateien automatisch zugeordnet (hierfür wird der ursprüngliche Dateiname ebenfalls gespeichert). Ist ein Dateiname zwar konform aber hat keine Plannummer, so wird der Dokumenten-Wizard mit den Werten aus dem Dateinamen vorbelegt. Nicht konforme Dateien die bereits im Verzeichnis vorliegen, müssen beim Import nicht angepasst werden.
-> Importdialog

## Slide 8
Namenskonvention Fabrikplanung Was passiert… mit Lieferanten?
Damit Lieferanten namenskonforme Dateien erstellen können, benötigen sie Plannummern.
Mit Hilfe des Dokumenten-Wizards kann mit einem Funktionsaufruf eine beliebige Anzahl von Leerdateien generiert werden.
Dabei werden die Attribute des Dateinamens soweit bekannt vorbelegt und die restlichen Attribute mit dem Dummy-Wert „xxx“ aufgefüllt. Mittels einer Exportfunktion werden diese Dateien dann gezipt und an eine e-Mail angehängt.
Der Lieferant braucht dann nur noch die Dummy-Werte zu ersetzen und kann somit namenskonforme Dateien erzeugen.
Beispiel:
Von BMW geschickte Leerdatei:
XXX_ENT_0110_0550_00000_MONT_20000335_Leerdatei.dgn
Durch Lieferanten vervollständigter Dateiname:
BFT_ENT_0110_0550_00000_MONT_20000335_Schubplatte.dgn
-> Exportdialog

## Slide 9
Namenskonvention Fabrikplanung Was passiert… mit MS-Office-Dokumenten?
Word, Excel oder sonstige Dokumente unterliegen nicht der Namenskonvention. Diese können wie bisher auch in ProjectWise abgelegt und verwaltet werden.

## Slide 10
Namenskonvention Fabrikplanung Was passiert… beim Referenzieren?
Die Referenzierungsfunktion von MicroStation wurde so erweitert, dass beim Anhängen einer Referenz automatisch die Referenzinformationen befüllt werden:
Logischer Referenzname: z.B. ANL_TFP_Exportdatei_20000319
Referenzbeschreibung: z.B. 0110_0550_00000_MONT

## Slide 11
Namenskonvention Fabrikplanung Was passiert… mit Referenzbeziehungen?
Fall 1:
  Dateiname der Masterdatei wird in ProjectWise geändert
  Dateiname der Referenzdatei wird nicht geändert
  Was passiert:
  Referenzbeziehung von Masterdatei auf Referenzdatei bleibt erhalten
Fall 2:
  Dateiname der Masterdatei wird / wird nicht in ProjectWise geändert
  Dateiname der Referenzdatei wird in ProjectWise geändert
  Was passiert:
  Referenzbeziehung von Masterdatei auf Referenzdatei kann unter Umständen (z.B. wenn Referenzdatei zusätzlich verschoben wird) aufgebrochen werden

## Slide 12
Namenskonvention Fabrikplanung Was passiert… mit Referenzbeziehungen?
Fall 3:
  Masterdatei liegt in ProjectWise und wird nicht importiert
  konforme / nicht konforme Referenzdatei wird importiert
  Was passiert:
  Referenzbeziehung von Masterdatei auf Referenzdatei bleibt erhalten
Fall 4:
  Zwei konforme Dateien sind exportiert
  Außerhalb von ProjectWise wird eine Datei an die andere dran referenziert
  Anschließend werden beide Dateien wieder importiert
  Was passiert:
  Referenzbeziehung von Masterdatei auf Referenzdatei geht verloren (Dies ist das Standardverhalten von ProjectWise und unabhängig von der Namenskonvention).

## Slide 13
Namenskonvention Fabrikplanung Was passiert… mit Referenzbeziehungen?
Fall 5:
  Zwei Dateien werden außerhalb von ProjectWise mit nicht konformen Namen angelegt und miteinander referenziert
  Beide Dateien werden dann nach ProjectWise importiert (= Neuanlage) und müssen während des Importvorganges umbenannt werden
  Was passiert:
  Referenzbeziehung von Masterdatei auf Referenzdatei geht verloren (Dies ist das Standardverhalten von ProjectWise und unabhängig von der Namenskonvention).

## Slide 14
Namenskonvention Fabrikplanung Was passiert… im ProjectWise Explorer?
Sie haben im ProjectWise Explorer die Möglichkeit sich die Attribute des Dateinamens als einzelne Spalten einblenden zu lassen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit die Dateien z.B. schnell nach der Plannummer zu sortieren.

## Slide 15
Namenskonvention Fabrikplanung Backup
BACKUP

## Slide 16
Namenskonvention Fabrikplanung Name, Beschreibung, Dateiname?
ProjectWise verwaltet sogenannte Dokumente unter einem Dokumenten-Namen und einer
Dokumenten-Beschreibung. Ein Dokument kann man sich dabei als einen Container
vorstellen, in dem Attributinformation aber auch eine Datei abgelegt werden können.
Für MicroStation-Dateien bedeutet dies, dass ProjectWise einen Container mit
einem Namen und einer Beschreibung verwaltet, in dem wiederum eine MicroStation-
Datei mit einem eigenständigen Dateinamen abgelegt ist.
Dokument-Name
Dokument-Beschreibung
Dateiname
-> Zurück

## Slide 17: Namenskonvention Fabrikplanung Oberfläche Dokumenten-Wizard
Unterstützt:
Neuanlage
Öffnen
Kopieren
Umbenennen
Zeichnungsköpfe
-> Zurück

## Slide 18: Namenskonvention Fabrikplanung Oberfläche Dok-Wizard (Dateianlage)
-> Zurück

## Slide 19: Namenskonvention Fabrikplanung Oberfläche Importdialog
-> Zurück

## Slide 20: Namenskonvention Fabrikplanung Oberfläche Exportdialog
-> Zurück